安徽口子酒公司酒盒保密粉碎方案

越都YD-PSJ系列碎纸打包系统效果结构图如下：

入料设计第一部分——输送带式进料（废料直接输送至碎纸机部分）

入料设计第二部分——碎纸打包机部分

供货名称：轻型输送机1+碎纸机+轻型输送机2+全自动压缩打包机

推荐设备方案和报价：

| 方案 | 名 称 | 设备描述 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碎纸机部分 推荐方案1 | YD-PSJ500型 | 型号 YD-PSJ500 粉碎尺寸 30*50 mm（定制可选） 入料斗尺寸 600*580mm 刀具部分进料尺寸 500*500 mm 粉碎产量 1500kg/h 设备重量 1300KG 电机功率 11KW 整机尺寸 长1698，高1950，深718mm | 请来电咨询当日库存数量和最大出厂折扣！ |
| 碎纸机部分 推荐方案2 | YD-PSJ800型 | 型号 YD-PSJ800 粉碎尺寸 30*50 mm（定制可选） 入料斗尺寸 1375*886*1043mm 刀具部分进料尺寸 800*500 mm 粉碎文件产量 3000-4000KG/小时 设备重量 3吨 电机功率 22KW 整机尺寸 1653*1541*2718mm 电气柜重要零件品牌： PLC：西门子 触摸屏：南京信捷 控制元器件：士林、正泰、施耐德等 | 请来电咨询当日库存数量和最大出厂折扣！ |
| 送料装置（选配） | YD-PSJ配套送料 装置（2套） | 800型 或 500型配套输送送料装置 动力系统：380V/2.2KW 外形尺寸: L8000*W1000*H620mm 皮带宽度: W=800mm 传动方式：皮带 | 请来电咨询当日库存数量和最大出厂折扣！ |
| 全自动打包机 （选配） | YD-DBJ500 型全自动打包机 | 外形尺寸：W3500*H2100*L6600mm 内箱尺寸: L1200*W610*H750mm 下料尺寸: L1200*W570mm 电机功率: 380V/15KW 1)产量： 1~1.5 Ton/Hr 2)打包尺寸： L自由*W610*H750mm (长度可调) 3)每包重量： 165-260kg 4)油箱容积： 700 liters 5)捆线方式： 横向油压链轮组合勾、捆线机构（省铁丝），捆线数：4条 6)剪切刀： 可更换,锯齿形,专用刀片材料,经多道热处理加硬工艺而成 7)主油缸： Ф180mm*1 8)紧包油缸：Ф180mm*1 | 请来电咨询当日库存数量和最大出厂折扣！ |

碎纸机配置说明：

该机瑞典进口耐磨合金钢焊达NM550系列专用合金工具钢制造,咬合力强、耐磨、使用寿命长，适合多种涉密介质的粉碎；如大量纸板箱、酒盒包装、纸张、书本、纸箱、光盘、信用卡和其他保密介质粉碎。

1.漏斗式碎纸机主体

该漏斗式碎纸机主机体采用Q345B材料焊接、消除应力处理，具有良好的稳定性、抗冲击性、振动性，确保设备在长时间重负荷中安全运行。

2.碎纸机刀具部分

动刀材料采用瑞典进口耐磨合金钢焊达NM550系列专用合金工具钢锻打毛坯，精密机加工、多次热处理和低温冷冻热处理技术而成，整体韧性硬度一致能重复修复使用，具有良好的抗疲劳、抗冲击和坚韧性，以确保其优越的切削性能和使用寿命。定刀采用专利挂钩式安装，优化刀具更换功能，使刀具维护更换更加高效。

3.轴承/密封

轴承座采用专利的拼合便拆式，能快速拆下动刀、定刀、轴承等部件，易于维护和更换刀具，特有的密封结构有效阻隔破碎物和飞尘的接触，具有良好的密封保护功能和防尘措施。

4. 碎纸机刀轴

采用高强度重载专用钢材加工精制，经超声波探伤处理确保其高强度的机械性能，并能更合理地配合刀具为切削提供强劲的动力。

5.碎纸机整体机架和料斗

可配合客户场地个性化加工订做，更加合理地融入生产线中进行大规模生产。

6.高效能电机减速机：

西门子能效标准电机，优良的标准出口装产品，并在出厂前进行负载测试，以确保动力系统的稳定。 连续运行时间可保证10000小时，电机使用寿命不小于30年。防护等级为IP（户外型），绝缘等级为F级。

7.电器控制系统：

主要电器控制采用品牌电器元件及西门子/三菱PLC智能控制系统，并配置PROFIBUS通信接口，进出料输送装置在电箱控制内有接点，操作简单安全。电气符合中国国家标准（GB），国际电工委员会（IEC）的技术规范。控制箱采用防锈型箱体、配铰链、进出风口带防雨罩及滤网、公制电缆密封套管接头（聚酰胺6.6材料、IP66防护等级），现场指示灯、按钮、手动转换开关都达到IP65防护等级。

8.多重保护系统：

粉碎系统具备机械和电器等多重智能保护，设有主电机起动保护、自动放松喂料防止过载、电机卡死过载、自动反转重新布待碎物料等保护（反转次数可调）。

9.环保系统：

设计过程中考虑到降噪及降粉尘措施,尽量降低外排噪声及粉尘:设备操作点噪声 ≤75dB（A）。客户可自行选用装配吸尘设备。

打包机设备配置说明：

油压系统— 采用环保节能型风泠式循环液压系统

1)	油泵——	原装进口高性能高压油泵

2)	油封——	原装进口日本名牌 NOK 产品

3)	电机——	采用中国名牌出口装电机（进口轴承）

4)	压力喉、管——	原装进口意大利 ( 或德国 ) 高级耐油压喉管

5)	液压阀件—— 原装台湾进口品牌

6)	冷却方式—— 风冷器式

电控系统---全自动微电脑控制系统

电力要求：380V 三相	50HZ

PLC 微电脑逻辑可编程控器——日本三菱

控制电器件——日本富士 (或三菱) 保护装置；韩国名牌警报灯等原装进口电器配件。

采用 LCD 触摸屏操作程序：即时显示打包长度、运作状态和数量等参数。

客户案例：保密局系统和行业客户部分

保密局系统部分客户案例：

国家保密局                  北京市保密局

天津保密局                  深圳保密局

黑龙江省保密局              成都保密局

吉林省保密局                海南省保密局

舟山市保密局                湖州市保密局

白银市保密局                宿迁市保密局

农业银行铁岭分行            招商银行北京分行

国家开发银行深圳市分行      中国银行法兰克福分行

瑞银证券                    花旗银行

北京邮票厂                  成都铁路印刷厂

上海统领印刷公司            深圳税务局东鹏印刷厂

总参测绘院                  我们不仅仅为他们服务……

行业划分部分客户案例：

| 伊诺尔集团 | 浙江茉织华印刷 | 当纳利印刷 | 北京印刷集团 |
| --- | --- | --- | --- |
| 印刷企业：伊诺尔集团，浙江茉织华印刷，当纳利印刷，北京印刷集团，裕同印刷，美盈森，南通现代印务、天津裕华商务印刷厂，呼和浩特党委印刷厂，南京票据证券印刷有限公司，上海证券印刷，山东省公安厅特种证件制作中心，等 党政机关及服务部门：国家安全局、国家保密局、内蒙古人大、武汉市委、铁道部设计院、邵阳市档案局、牡丹江市委、二炮作战部 、国家工程物理研究院、江苏安全厅、河北省财政厅、湖北省法院，等 制造业：通用电气、佳能、中联重科、三菱重工、上海电气、口子酒、香港美维集团、中航工业集团、上海船厂、长江实业，等 制药业：罗氏制药、强生、礼来制药、蒙蒂制药、诺华制药、卫材药业、海正药业、辉瑞制药、昆明积大制药，等 金融业：宁波银行、建设银行、上海银行、中国银行、光大银行、农信社、国泰君安证券、诺亚财富、澳新银行，等 档案管理机构：信安达档案文件管理、德保档案文件管理、华信档案文件管理，上海市档案局，国盈金融，铁山信息，等 酒业：安徽皖酒集团、皖酒王、老村长酒、河北保定酒业、北京牛栏山二锅头、浙江名品酒业、绍兴会稽山、和酒，等 物流公司：德邦、圆通、韵达、申通、UPS |

越都公司项目负责人联系方式：

销售总监：邓先生     手机： 13811150898[北京]    15901782779[上海]    13802807989[广州]
　越都大型工业碎纸机广泛用于政府机关、企业、工厂、银行、军队、印刷厂等各行业客户群体，我们会根据客户的不同需求和预算，推荐最合适的机型，帮助企业解决粉碎涉密文档的难题。
　选择YUEDU越都的优势？
　　最专业的大型碎纸机生产及分销商。10多年的行业经验，引进德国最优秀的碎纸机制造工艺技术，对国内市场各行业客户需求的深度把握，为客户提供最合适的大型碎纸机和保密碎纸解决方案。